Panki, dnia 15.10.2009 r.

Nr 345-8-1/2009

Dotyczy: 	Przetargu nieograniczonego na zadanie„Budowa wodociągu w miejscowości Panki, ul. 3 Maja”

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania uczestników postępowania jak wyżej z prośbą o uwzględnienie poniższych zmian w Przedmiarze robót:

Zapytanie 1. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu na budowę wodociągu oraz z projektem na w/w zadaniu należy wykonać 7 szt. przyłączy wodociągowych natomiast w przedmiarze uwzględniono nawiertki dla przyłączy w ilościach:

pozycja 66 przedmiaru robót – Nawiertki na istniejących …. – 9 kpl

pozycja 67 przedmiaru robót – Nawiertki na istniejących …. – 3 kpl

pozycja 102 przedmiaru robót – Nawiertki  na istniejących  ….– 7 kpl

co daje 19 szt przyłączy.

Prosimy o wyjaśnienie powyższego i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź:		poz. 66 – nawiertki – ma być 4 komplety

poz. 67 – bez zmian – 3 komplety

poz. 102 – wykreślić

Zapytanie 2. Zgodnie z projektem długość przyłączy wodociągowych  do wykonania  wynosi  99,5 m  natomiast z  przedmiaru  robót   wynika 114,0 m ( poz. 62 przedmiaru – 21,5 m  i poz. 100 przedmiaru – 92,5 m) .

Prosimy o wyjaśnienie powyższego i ewentualną korektę przedmiaru

Odpowiedź: 		poz. 62 – ma być 21,5mb

poz. 100 – ma być 78,0mb

RAZEM – 99,5mb

Zapytanie 3. Zgodnie z projektem i ogłoszeniem o przetargu należy wykonać 7 szt. przyłączy,  a co za tym idzie zamontować 7 szt wodomierzy (5 do budynku i 2 do studni wodomierzowej) oraz 7 szt zaworów antyskażeniowych (5 do budynku i 2 do studni wodomierzowej),  natomiast przedmiar robót  przewiduje montaż  9 szt wodomierzy (poz. 80 przedmiaru – 2 szt do studni  i poz. 109 przedm. – 7 szt. do budynku) i 9 szt zaworów antyskażeniowych (poz. 81 przedmiaru – 2 szt do studni i poz. 107 przedmiaru – 7 szt do budynku )

Prosimy o wyjaśnienie powyższego i ewentualną korektę przedmiaru.

Odpowiedź: Należy zamontować 7 wodomierzy oraz 7 zaworów antyskażeniowych.

poz. 80 – bez zmian - 2 szt.

poz. 81 – bez zmian - 2 szt.

poz. 107 – 5 szt.

poz. 109 – 5 szt.

Zapytanie 4. Pozycja 50 przedmiaru robót przewiduje zabudowanie 15 m rury ochronnej stalowej o śr. 250 mm.

Prosimy o wskazanie miejsca zabudowania rury, ponieważ powyższe nie wynika                       z projektu.

Odpowiedź: Należy wykreślić pozycje 50 przedmiaru.

Wójt Gminy Panki

/-/ Zbigniew Wydmuch